## Slide 1
质量管理学 · 真实数据分析
生产检测不合格率能否提前预测？
基于SECOM数据的ARIMA分析
汇报人：孙德鑫
1,567
78
16
检测记录
完整分析组
逐组预测检验
来源：UCI SECOM（2008） 背景为AI生成概念插图
Notes: 大家好，我是孙德鑫。今天汇报的问题是：生产检测不合格率能否提前预测？我使用公开的半导体制造检测数据，建立ARIMA模型，预测下一组20条检测记录的不合格率，再与两种简单平均方法比较。重点是说明方法用来解决什么问题，以及它在真实数据中有什么效果。

## Slide 2
研究问题
过去的质量表现，能否帮助下一次检查？
看见已经发生的失败，再尝试预测下一组。
对象：接下来20条检测记录问题：预测是否优于简单取平均？用途：为质量检查提供辅助信息
用后续真实记录，检验预测是否有用
研究对象：SECOM公开检测样本 图为概念插图
02 / 09
Notes: 质量管理中，检测能够告诉我们哪些样本已经失败。我的分析把问题向前推进一步：过去的检测表现，能否帮助判断接下来一组记录的失败比例？如果预测有一定价值，它可以为检查安排提供辅助信息。因此，我既要建立预测，也要用后面的真实记录检验，而不是仅仅展示拟合曲线。

## Slide 3
真实数据
1,567条记录中，有104条检测失败
使用检测时间和通过／失败标签，构造质量指标。
1,567
104
6.64%
检测记录
检测失败
样本总体不合格率
2008.07.19
86个日期有检测记录
2008.10.17
每天记录数1—62条。按检测顺序分组，统一每组样本量。
来源：UCI SECOM，McCann & Johnston（2008），DOI: 10.24432/C54305
03 / 09
Notes: 数据来自UCI的SECOM数据集。这次使用检测时间和通过、失败标签，共1567条记录，其中104条失败，样本总体不合格率约为6.64%。记录从2008年7月19日到10月17日，每天的记录数不同。如果直接按天统计，小样本日期的比例可能特别不稳定。因此，我按时间排序，每连续20条组成一个分析组，让各组分母一致。

## Slide 4
指标构造 · 三维演示对应页
每20条记录，形成一个分析组
按时间排序 → 固定样本量 → 计算每组不合格率
01
02
03 ×
04
05
06
07
08
09
10
11 ×
12 ×
13
14
15 ×
16
17
18
19
20
第1组 · 4条检测失败
20%
4 ÷ 20 = 20%
78组进入时间序列分析
尾部7条保留在总体描述中。
青色：通过 橙色 ×：失败
来源：UCI SECOM。每组为人为构造的分析组；模型形状为教学示意。
04 / 09
Notes: 这里用20个芯片状对象表示20条真实检测记录。以第1组为例，揭示检测结果后，里面有4条失败，所以这一组的不合格率是4除以20，等于20%。三维场景的作用是把一条条记录怎样变成一个质量指标讲清楚。芯片外形和位置只是教学示意。全部记录组成78个完整分析组，剩余7条只计入总体描述。这里的组是分析时划分的，不是数据提供的生产批次。

## Slide 5
观察质量波动
78组记录中，29组没有检测失败
波动并不平滑。最高组不合格率达到35%。
0%
10%
20%
30%
40%
1
20
40
62
78（组）
35%
前62组：训练
后16组：检验
来源：UCI SECOM，本次分组计算。横轴为检测顺序分析组，不是等距日历时间。
05 / 09
Notes: 这张图是78组的不合格率，横轴按检测记录顺序排列。29组没有失败，但最高的一组达到35%。可以看到，波动并不平滑，偶尔会突然上升。这说明预测不能只看一条平均线，也提醒我们：模型可能无法提前捕捉每次突发波动。接下来我保留最后16组，检验模型对未来记录的预测。

## Slide 6
分析方法
让模型只看到过去，再预测下一组
用真实的后续记录，检验预测是否有用。
62组
训练与选择模型
16组
滚动检验
01
处理比例数据
平滑后进行logit变换
再建立时间序列模型
02
选择ARIMA(0,1,1)
在训练组比较低阶模型
按AICc与收敛情况选择
03
逐组预测一步
固定阶数，更新历史
与两种平均法比较
对照：历史累计平均、前5组平均。三种方法均使用预测时已获得的记录。
06 / 09
Notes: 我用前62组训练与选择模型，后16组做滚动检验。由于比例中存在零值，先做平滑和logit变换，再在训练数据中比较低阶ARIMA模型，选出ARIMA零、一、一。可以简单理解为：分析前后变化，并利用过去的预测误差调整下一次预测。每次只预测下一组；得到真实结果后，再更新历史。两个对照是历史累计平均和最近5组平均。三种方法都只能看到当时已经发生的记录，所以比较口径一致。

## Slide 7
滚动预测 · 网页可逐组揭示
第67组的突然上升，模型没有预测到
先给出预测，再与真实检测结果比较。
0%
10%
20%
30%
63
67
72
78（组）
ARIMA预测
真实结果
第67组
25%
实际：5条失败 / 20条
预测：3.61%
绝对误差
21.39个百分点
突发波动仍需实际检测发现。
来源：后16组一步滚动预测。真实值与预测值均按不合格率展示。
07 / 09
Notes: 现在先给出预测，再揭示真实结果。第67组是一个很有代表性的例子：ARIMA预测不合格率约为3.61%，实际却达到25%，也就是20条中有5条失败，绝对误差约21.39个百分点。模型没有预测到这次突然上升。因此，预测可以提供辅助判断，但实际检测仍然重要。网页可以逐组揭示结果，让大家看到整个检验过程。

## Slide 8
效果比较
平均绝对误差下降，较大误差没有改善
同样的16组后续记录，同样的可用历史。
平均绝对误差 MAE（百分点）
ARIMA
5.47
历史累计平均
6.08
前5组平均
5.94
0
2
4
6
数值越低，平均预测误差越小。
MAE相对历史平均法降低
9.97%
绝对减少约0.61个百分点
RMSE：ARIMA为7.49
历史平均7.22 · 前5组平均7.34
需要同时看平均误差
与较大误差。
来源：本次16组滚动检验。MAE、RMSE单位均为百分点，按未四舍五入数值计算降幅。
08 / 09
Notes: 把16次预测放在一起，ARIMA的平均绝对误差是5.47个百分点，历史累计平均是6.08，最近5组平均是5.94。相对历史平均法，ARIMA的MAE降低约9.97%，绝对改善约0.61个百分点。不过，平方后再平均的RMSE更重视较大的误差。ARIMA的RMSE是7.49，高于两个对照。这两个指标合起来说明：本次平均绝对误差有所改善，但较大的预测误差没有改善。不能笼统说复杂模型全面更好。

## Slide 9
管理启示
用预测辅助检查，用检验选择方法
我用ARIMA预测下一组
检测样本的不合格率，
再检验它是否优于平均法。
本次平均绝对误差改善约10%，
较大的波动仍需要实际检测与核实。
保留简单方法作对照
通过预测效果判断模型价值
结合实际检测安排检查
关注预测与实测的偏离
进一步加入过程信息
研究设备状态与工艺参数
质量管理学课程汇报 · 孙德鑫 ｜ 数据：UCI SECOM
09 / 09
Notes: 回到老师的问题：我用ARIMA做了什么？我用它预测下一组检测样本的不合格率，并通过真实后续记录，与简单平均法比较它的实际价值。本次结果提示三个管理上的做法：保留简单方法作为对照；把预测与实际检测结合，关注明显偏离；进一步加入设备和工艺信息，检验是否能改善突发波动预测。我的汇报到这里，谢谢大家。